MeteoStation - Documentation

RX MODULE
Mikrokontroler:
EFM32WG980F256-QFP100

Datasheet:
uC: https://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/EFM32WG980.pdf
devBoard: http://www.silabs.com/products/mcu/lowpower/Pages/efm32wg-stk3800.aspx
Nice Pinout of the devboard : )
https://developer.mbed.org/platforms/EFM32-Wonder-Gecko/
Pinout and package : Dtasheet - page: 58
PINOUT:
Device	Device pins	uC Gecko pins (PORT | PIN)	uC TI pins (PORT | PIN)
LCD SPFD5408	CS / RS / WR / RD / DATA LINES: / D15 / D14 / D13 / D12 / D11 / D10 / D9 / D8 / D7 / D6 / D5 / D4 / D3 / D2 / D1 / D0 / REST / LED_A	B9 / B10 / B11 / B12 / D7 / D6 / D5 / D4 / D14 / D13 / D8 / D15 / C7 / C6 / A12 / A13 / PF8 / PF9 / C1 / C0 / 3.3V / 3.3->BC547->>	PD_6 / PE_1 / PE_2 / PE_3 / PC_7 / PC_6 / PC_5 / PC_4 / PD_3 / PD_2 / PD_1 / PD_0 / PB_7 / PE_0 / PB_5 / PB_4 / PB_3 / PB_2 / PB_1 / PB_0 / PF_4
TOUCH CONTROLLER ADS7843 / USART1 #1	INT_IRQ / T_CS / T_CLK / T_DO / T_DIN / Można mi dodac ten PIN_BUSY jeszcze (jakaś PIO)	A14 / D3 / D2 / D1 (MISO) / D0 (MOSI)	PF_1 / PA_3 / PA_2 / PA_4 / PA_5 / #SSI0
ESP8266 / UART1 Location #3	TX / RX	E3 / E2	PE_4 (RX) / PE_5 (TX) / #UART5
USB micro	To już tam do podrycia tak jak na gecko boardzie		Already on the board
I2C	To z datasheeta już kto tam projektuje		PA_6 (SCL) / PA_7 (SDA) / #I2C1
SD Card	To tez już hardware designer niech dobierze. Komunikacja SPI czyli dobrać kolejny US_x #x z datasheeta, Który wam lepiej		NOT NEEDED ?